## Slide 1: Logique booléenne

## Slide 2: Différentes bases
      Binaire : 0 ou 1, la valeur 1 ou 0 est nommée bit
  Octale : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, …
  Décimale : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, …
  Hexadécimale : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, …, 19, 1A, 1B, …, 1F, 20, …
      ASCII : actions sur le clavier

## Slide 3: American Standard : normes
      Quartet : 4 bits = ½ octet
  Octet (byte en anglais) : 8 bits
  Word : dépend du processeur 32 ou 64 bits
      Hexadécimale : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, 12, …,19, 1A, 1B…1F, 20, …

## Slide 4: ASCII

## Slide 5: ASCII
Standard = 7 bits
Étendue = 8 bits

## Slide 6: Conversion décimale - binaire
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Numéro du bit
MSB
LSB
Sur 10 bits, on peut compter jusqu'à
Exemple : 741 -> 741 - 512 = 229
229 - 128 = 101
101 - 64 = 37
37 - 32 = 5
5 - 4 = 1

## Slide 7: Décalage : par multiple de 2
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Numéro du bit
MSB
LSB
Sur 10 bits, on peut compter jusqu'à
00 0000 1000 = 8
00 00001 000 << 1 = 00010000 = 16
00 0000 1000 >> 2 = 0010 = 2

## Slide 8: ET logique, OU logique, OU exclusif
Opérateur 1 | Opérateur 2 | Résultat
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
ET logique
Opérateur 1 | Opérateur 2 | Résultat
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
OU logique
Opérateur 1 | Opérateur 2 | Résultat
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
OU exclusif

## Slide 9: Masque en ET
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Valeur binaire du mot sur 1 octet |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Masque en ET |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Numéro du bit
MSB
LSB
Force à « 0 »
Copie des bits

## Slide 10: Masque en OU
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Valeur binaire du mot sur 1 octet |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Masque en OU |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Numéro du bit
MSB
LSB
Force à « 1 »
Copie des bits